NABAVA RABLJENIH VATROGASNIH VOZILA

Grupa 1. Vatrogasna autocisterna

Javni naručitelj: Vatrogasna zajednica Grada Svetog Ivana Zeline
Evidencijski broj nabave: 01-2022

OBRAZAC TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA VOZILA

Tehničke karakteristike vatrogasnog vozila i nadogradnje – RABLJENO
___________________________________________________________________________ / (upisati proizvođača, marku, tip i model ponuđenog vozila)
1. VOZILO - PODVOZJE
OPIS TRAŽENIH KARAKTERISTIKA	Ponuditelj potvrđuje/negira tražene karakteristike (upisati "DA" ili "NE" uz opis karakteristika)
Motor diesel, redni sa minimalno 6 cilindra
Izvedba motora minimalno EURO-4
Snaga minimalno 205 kW kod 2.300 okr/min
Motorna kočnica sa konstantno otvorenim ventilom
Rabljeno vozilo ne starije od 2009. godina proizvodnje
Maksimalno do 280000 kilometara
Osovinski razmak maksimalno 3600 mm
Dozvoljena ukupna masa vozila maksimalno 17500 kg
Dozvoljeno opterećenje prednje osovine minimalno 7300 kg
Dozvoljeno opterećenje stražnje osovine minimalno 9800 kg
Dužina vozila s nadogradnjom maksimalno 6900 mm
Širina vozila s nadogradnjom maksimalno 2550 mm
Visina vozila s nadogradnjom maksimalno 3200 mm
Visina od podloge do prednje osovine min. 350 mm
Visina od podloge do stražnje osovine min. 350 mm
Kvačilo s mogućnošću upravljanja iz prostora nadogradnje
Pogon minimalno 4x4 vožnja pri terenskim uvjetima
Blokada diferencijala prednje osovine
Blokada diferencijala zadnje osovine
Obavezno tempomat brzine
Obavezno otvor na krovu
Obavezno el. podizači stakla L+D
Obavezno el. podešavanje ogledala lijevo i desno
Obavezno lijevo zračno sjedalo sa naslonjačima za ruku
Obavezno prednji branik metalni
Obavezno prednje stepenice podizne za prelazak preko neravnina
Obavezno na kabini zadnja stakla radi vidljivosti
Prednja osovina parabolične opruge min. 7,3 t
Stražnja osovina parabolične opruge min. 9,8 t
Stabilizator prednje osovine
Stabilizator stražnje osovine, ispod šasije
Gume minimalno 365/85 R20
Gume na prednjoj i stražnjoj osovini MPT
Rezervni kotač isporučen uz vozilo
Prednja osovina jednostruke gume
Stražnja osovina jednostruke gume
Disk kočnica na prednjoj i na zadnjoj osovini
Sustav protiv blokiranja kotača pri kočenju (ABS)
Parkirna kočnica minimalno na zadnju osovinu
Isušivač komprimiranog zraka sa zagrijavanjem
Servo uređaj volana
Mogućnost podešavanja stupa volana
Kratka kabina
Sjedala minimalno : 1 vozač + 2 suvozača
Hidraulični mehanizam za podizanje kabine prema naprijed sa zabravom
Mogućnost uključivanja pogona pumpe iz kabine
Ugrađena elektronska vatrogasna sirena s pojačalom i megafonom
Ugrađena elektro instalacija za uporabu radio stanice
Pod kabine prekriven rebrastom protukliznom gumom
Ugrađeni rukohvati na vratima za olakšani ulaz/izlaz
Zvučni signal za vožnju unatrag
Hidraulična dizalica
Priručni alat za podvozje
Klinasti podlošci za kotače minimalno 2 komada
Ugrađena antena za radio stanicu (antenu dostavlja naručitelj)
Ugrađen CD - auto radio
Automatska sklopka za prekid struje na vozilu
Poprečni nosač za vučnu kuku ili jednakovrijedan, pozadi
Poteznica za izvlačenje, pozadi
2. NADOGRADNJA
OPIS TRAŽENIH KARAKTERISTIKA	Ponuditelj potvrđuje/negira tražene karakteristike (upisati "DA" ili "NE" uz opis karakteristika)
Tip nadogradnje: Modularna nadogradnja, izvedena iz tri dijela, po dvije rolete na bočnim stranama vozila. Rolete imaju na sebi u donjem dijelu aluminijsku šipku radi lakšeg zatvaranja (barlock )
Izvedba: Aluminijska rešetkasta konstrukcija od cijevi i profila u zavarenoj izvedbi prekrivena aluminijskim eloksiranim limovima tehnologijom lijepljenja
Ugrađeni modularni aluminijski profili za ugradnju nosača vatrogasne opreme
Bočne strane nadogradnje izvedene su s nagibom maksimalno 2 ° prema sredini vozila tako da prate konturu vozačke kabine
Krov nadgradnje od protukliznog rebrastog aluminijskog lima i protuklizne mase na cisterni, okolo cijelog krova nadogradnje povišena blenda
Zatvaranje spremnika roletama prema dolje s poteznom trakom s mogućnošću zaključavanja jedan ključ za sve rolete
Ugrađeni držači i uređena mjesta za vatrogasnu opremu u spremnicima
Osvjetljenje unutrašnjosti u LED tehnologiji sa dovoljno osvjetljenja u spremnicima
Ugrađena izvlačna polica u prednjem lijevom boksu na gornjem dijelu, a na donjem lijevom izvlačna polica za agregat
Na desnoj strani boksa izvlačna polica za izolacione aparata minimalno 2 kom + 2 rezervne boce
Na desnoj strani krovne nadogradnje nosač za vatrogasne ljestve
Automatsko dopunjavanje baterije i zraka obavezno
SPREMNIK VODE I SPREMNIK PJENILA
Spremnik vode smješten poprečno na sredini vozila na način da zadovoljava težište opterećenja
Zapremina spremnika od minimalno 7000 litara - 3%
Materijal spremnika izrađen od umjetnih masa (staklena vlakna ili jednako vrijedan), očišćen antibakterijski, spreman za prijevoz pitke vode
Odušak za tlačno rasterećenje cisterne
Otvor za održavanje minimalnog otvora Ø 450 mm
Priključak za punjenje DN 75 mm sa Storz spojnicom i kapom, smješten sa zadnje strane vozila s mogućnošću laganog skidanja spojnice s ABC ključem i zaštitnom mrežicom od ulaza stranih tijela
Dovoljan broj uzdužnih i poprečnih pregrada kako ne bi dolazilo do ljuljanja vozila
Kontrola razine vode na upravljačkoj ploči pumpe pomoću displeja pokazivača vode i vanjski displej sa lijeve i desne strane na prednjim boksu
Spremnik pjenila minimalno 250 litara sa dodatnim ventilom zatvaranja i nivokazom
CENTRIFUGALNA VATROGASNA PUMPA
Kombinirana centrifugalna vatrogasna pumpa sa srednjim i visoki tlakom
Materijal osovine pumpe nehrđajući čelik
Materijal kućišta legura aluminija otporna na koroziju
Ručno uključivanje visokog tlaka
Učvršćenje pumpe preko gumenih amortizera
Nominalni učinak za normalni tlak minimalno 2600 l/min pri 10 bara kod usisa iz spremnika sa vodom
Nominalni učinak za visoki tlak minimalno 250 l/min pri 40 bara kod usisa iz spremnika sa vodom
Učinkovitost vakuum uređaja/pumpe (maksimalno vrijeme) 6 sek pri 3 m geodetske visine (pri ulazu Ø =110 mm)
Temperaturno radno područje (minimalni raspon vanjske temperature) -25°C do +50°C
Samoodzračivanje pumpe
PRIKLJUČCI PUMPE
Priključak vanjskog usisa minimalno 1 x DN 110 mm Storz A, centralno smješten
Priključak usisa iz rezervoara minimalno 1 x DN 100 mm opremljen leptir ventilom
Tlačni priključci na normalnom tlaku minimalno 2 x DN 75 mm opremljeni ručnim ventilima s navojem i Storz B priključcima sa slijepim spojnicama
Recirkulacijski vod s ventilom i ispustom
Izvod za ispust vode s ventilom na najnižem mjestu pumpe
Obavezno mješalica za pjenilo od 2% do 6%
Upravljački set pumpe sa pozadinskim svjetlom, te indikatorskim lampicama
Komandna ploča služi za izvođenje osnovnih operacija pumpe te obuhvaća slijedeće funkcijske prekidače: uključenje/isključenje pumpe, povećanje/smanjenje broja okretaja motora, otvaranje/zatvaranje izlaza na visokotlačnom vitlu, ispust vode iz pumpe protiv zamrzavanja
Na prednjem kraju vozila obavezno mlaznice za pranje ceste sa komandama iz kabine vozila, spojene preko visokog tlaka pumpe
Manometar za normalni tlak minimalno mjerno područje od 0 do 25 bara
Manometar za visoki tlak minimalno mjerno područje od 0 do 100 bara
Manuvakumetar minimalno mjerno područje od -1 do 25 bara
Elektronski displej - pokazivač razine vode
Na krovu nadogradnje smješten monitor protoka minimalno 1600l/u-m sa nastavkom za pjenilo, te odgovarajućim komandama za rad monitora
Svi upravljački i mjerni instrumenti trebaju biti označeni odgovarajućim simbolima i tekstom na hrvatskom jeziku
Navalno vitlo smješteno na zadnjem desnom boksu gore sa 50m crijeva i mlaznicom. Namatanje električno s prekidačem (ugrađeno i ručno namatanje za uporabu u nuždi)
Minimalno po 1 podest sa lijeve i desne strane koji služe za olakšano uzimanje opreme koja se nalazi u gornjem dijelu spremnika opreme smještenog iza zadnje osovine
Podesti su takvih dimenzija da omogućuju uzimanje opreme iz svih spremnika s obje ruke (a da nije potrebno pridržavati se za nadogradnju kod uzimanja). Minimalna širina gazeće površine 350 mm
Pomoćna šasija pjeskarena, vruće cinčana i zaštićena akrilnim bojama
Spremnici vatrogasne opreme i pumpe zaštićeni akrilnim bojama, dodatno nakon montaže zaštićeni premazom na bazi voska.
Ugrađeno osvjetljenje unutar krova sanduka u LED izvedbi za osvjetljenje krova sanduka prilikom rada sa monitorom
Ugrađene dvije plave LED bljeskalice straga
Ugrađene dvije plave LED bljeskalice sprijeda u maski vozila
Ugrađen svjetlosni most na krovu kabine u LED izvedbi sa integriranim zvučnikom sirene i razglasom
Sirena sa 2 vrste tona i razglasom
Gazište na krovu nadogradnje izvedeno od rebrastog aluminijskog lima
Ljestve za pristup krovu izvedene kao otklopne, sa stražnje strane vozila
Ugrađeni svi nosači opreme prema dogovoru sa naručiteljem
Reflektirajuća traka na svim elementima koji su u otvorenom položaju van voznih gabarita vozila
3. OSTALO
OPIS TRAŽENIH KARAKTERISTIKA	Ponuditelj potvrđuje/negira tražene karakteristike (upisati "DA" ili "NE" uz opis karakteristika)
Boja: Vatrogasno crvena
Natpisi vatrogasci naprijed i straga, prednji natpis mora biti u pozitivu, pozivni brojevi 193 i naprijed i straga, sve izvedeno visoko kvalitetnim materijalima reflektirajuće bijele boje
Svi značajniji natpisi na vozilu moraju biti na hrvatskom jeziku
Garancija na pumpu i nadogradnju 12 mj

M.P.

     ______________________________________
        (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

U ______________________, dana ________________2022. godine.